## Slide 1: Les ondes et nous
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
Bernard Remaud
Conférence pour l’UP - Chateaubriant
8 novembre 2024
bernard.remaud@univ-nantes.fr
Notes: Les ondes, la 5G et moi
La 5G est dangereuse, elle est nécessaire au développement économique, elle va à l’encontre du développement durable, etc. La 5 G fait l’objet d’un débat légitime car elle fait partie des évolutions (progrès ?) techniques qui impactent fortement la vie quotidienne et la société en général. Ces débats comportent et souvent mélangent des arguments scientifiques, économiques et politiques. Le débat sur la téléphonie 5G fait partie du thème plus général de l’impact des ondes et champs électromagnétiques (cf le compteur Linky, les lignes à haute tension,…). J’apporterai l’éclairage d’un scientifique sur ces phénomènes physiques et leur interaction avec la matière, notamment vivante. Les effets potentiels, physiques et physiologiques, sur les personnes seront analysés.
L’objectif n’est pas de prendre position pour ou contre la 5G, mais de fournir les bases scientifiques, pour que chacun puisse se prononcer sur les autres aspects en toute connaissance de cause.

## Slide 2
Les ondes … une actualité brûlante
Notes: Typique des débats de société qui apparaissent dans la société à l’occasion d’innovations technologiques

## Slide 3
5G
Pour ou contre ?
Peut-être cancérogène ?
Effets à long terme sur la santé ?
Effets psychologiques (sur les enfants en particulier)
Halte à la croissance portée par la technologie
5G : La Science dans l’arène ?
Et l’énergie ? Obsolescence programmée
Société de contrôle et de surveillance
Science dans l’arène
Rôles des grands groupes capitalistes
Problèmes scientifiques
Problèmes de choix de société
Notes: Le débat sur la 5G n'est pas un débat que scientifique. L’expertise scientifique n’est qu’un élément du débat

## Slide 4
Une onde familière – le son
Caractériser les ondes (et les champs)
Comment les ondes interagissent-elles avec la matière (vivante)
Les ondes dans notre environnement
Les ondes et nous

## Slide 5
Qu’est-ce qu’une onde ?
Les ondes sont les fondements de notre Univers et de notre société :
Transmettre l’information
Transmettre de l’énergie
Détecter et analyser notre environnement

## Slide 6
Une onde familière – Le son
Les ondes et nous

## Slide 7
une perturbation d'un milieu (de l'eau par exemple) ou d’un champ (un champ électrique par exemple)
qui se propage de proche en proche (effet domino)
sans transport global de matière (uniquement transfert d'énergie)
L’exemple du son dans l’air
Une onde emblématique – le son
Fréquence (Hertz)
Nombre de vibrations par seconde

## Slide 8
La fréquence F ou (ν) : nombre d’oscillations par seconde, se mesure en Hz, kHz, MHz (du nom de Hertz)
Les paramètres des ondes sonores
Conditionne l’interaction avec la matière
La période T : inverse de la fréquence, se mesure en seconde, microseconde
La longueur d’onde (λ) : distance entre 2 crêtes, se mesure en mètres (km, mètre, nanomètre)
La vitesse de propagation V de la perturbation (pas la vitesse des particules), se mesure en m/s, km/s.
64 Hz
2 048 Hz
λ = 5,3 m
λ = 0,2 m
λ = V / F
Longueur d’onde = vitesse de l’onde/fréquence

## Slide 9
Les ondes sonores
Vie et mort des ondes sonores
Pour certaines fréquences, les ondes peuvent être transformées en une autre forme d’énergie (mécanique)
Toutes les fréquences sont absorbées : les ondes sont transformées en chaleur
Désordonnée
Ordonnée (résonante)
Les ondes transportent à distance de l’énergie et de l’information.

## Slide 10
Les ondes qui se propagent dans un milieu (air, eau, solide…)
Ce sont les ondes sonores (dans les fluides) et plus généralement les ondes mécaniques
Les 2 grands types d’ondes
Les ondes qui peuvent se propager dans le vide (sans support):
Ce sont les ondes de champ

## Slide 11
Les ondes électro-magnétiques (ondes de champ)
Les ondes et nous

## Slide 12
Les champs électrique et magnétique
Comment les mesure-t-on :
Champ électrique en volts par mètre (V/m)
Champ magnétique en Teslas (µT en général)
58 µT
à latitude 50°
L’intensité des champs décroit très vite en fonction de la distance
1/d² ou 1/d3

## Slide 13
Champs électrique et magnétique et vie quotidienne
Champs découplés – basses fréquences
proportionnel à la tension
proportionnel à l’intensité
Voir : « Champs électromagnétiques d’extrêmement basse fréquence : Les effets sur la santé »
Direction générale de la santé (DGS) - 2014
La principale source de champs électrique et/ou magnétique est :
le courant alternatif 50 Hz

## Slide 14
Champs électrique et magnétique et vie quotidienne
Propriétés des courants de très basse fréquence
(comme le courant électrique 50Hz)
Voir : « Champs électromagnétiques d’extrêmement basse fréquence : Les effets sur la santé »
Direction générale de la santé (DGS) - 2014

## Slide 15
Champs électrique et magnétique et vie quotidienne
Champ magnétique d’un appareil IRM
3 à 10 Teslas
A 30 cm
0,25 et 1 V/m
0,01 µT et 0,05 µT
Et Linky ?
Limite légale
87 V/m et 6,25 µT
Source ANFR
https://www.anfr.fr

## Slide 16
Et les éoliennes ?
Exemple : puissance de crête 2 MWc
Sortie de l’éolienne
Tension 700 V
Intensité 3 000 A (env.)
Alternatif fréquence variable
Sortie du transformateur
Tension 20 000 V
Intensité 100 A (env.)
Alternatif 50 Hz
Caractéristiques proches d’une ligne moyenne tension (entre 15 000 et 30 000 volts)

## Slide 17
Effets sanitaires des champs basse fréquence
Les 3 niveaux d’effets potentiels sur un corps humain
Le système nerveux propage des impulsions électriques
Effets physiques sur les cellules
Effets physiologiques sur les organismes
Effets psychologiques sur les individus
Le corps humain est constitué de molécules (ADN, protéines, …)
Le cerveau est à l’origine du comportement
https://neurosciencenews.com/

## Slide 18
Leucémie infantile
Cancer du sein, tumeurs cérébrales, sclérose en plaques
Effets sanitaires - ANSES
Enquêtes épidémiologiques
Tests sur modèles (laboratoire)
« Les études épidémiologiques ont suggéré une association entre la proximité de ces lignes et le risque de développement de leucémies de l’enfant (OMS, 2007), sans qu’un mécanisme biologique qui pourrait expliquer un tel effet ait été identifié… »
« Les méta-analyses réalisées à partir des études épidémiologiques ne sont en revanche pas en faveur d’une augmentation du risque d’autres cancers de l’enfant (tels que les cancers du cerveau) ou des cancers de l’adulte. »
The conversation – 18Juillet 2018

## Slide 19
Ouest-France 30/10/2024
Effets sanitaires des champs basse fréquence
Une ferme :
Des bâtiments métalliques
Alimentation électrique étendue par étapes, Pb de mises à la Terre
Un environnement humide et acide
Des clôtures électriques (retour du courant par la terre)
Etc.
Et les lignes à haute tension…
250 m d’un pylône et
à 40 m d’un transformateur

## Slide 20
La démarche scientifique
Le travail de recherche publié
Le fait scientifique reconnu
La « vérité » scientifique
Le travail de recherche
Science
Démarche scientifique
Rôle des études transversales
Notes: Ne pas confondre la Science et la démarche scientifique

## Slide 21
Les ondes électromagnétiques
Les ondes et nous

## Slide 22
Les ondes de champ électro-magnétique (1)
Un aimant (magnétisme) qui bouge dans un circuit crée du courant électrique (la dynamo)
Un courant électrique (mouvement de charges électriques) crée un champ magnétique (moteur électrique)

## Slide 23
Des charges électriques en mouvement créent un champ électrique et un champ magnétique variables
Les 2 champs oscillants peuvent être couplés et s’auto-entretenir.
C’est une onde électro-magnétique qui se propage à la vitesse de la lumière (Maxwell 1850)
Fréquence minimum 100 000 Hertz (longueur d’onde < 3 000 mètres)
Les ondes de champ électro-magnétique (2)
Wikipedia – antenne radioélectrique
Exemple :
une antenne alimentée en courant alternatif
Antenne dipolaire

## Slide 24
Le spectre des ondes électromagnétiques
https://pdfprof.com/
Les « grains » d’énergie (photons) ont une énergie proportionnelle à la fréquence
Énergie des photons X 1 000 000
Notes: Basses fréquences : impossible à émettre
Hautes fréquences : creation de matière (antimatière)

## Slide 25
Vie et mort des ondes électro magnétiques
Les ondes et nous

## Slide 26
Sources d’ondes électromagnétiques ?
Sources ordonnées/ désordonnées
Sources naturelles/ artificielles ?
Ondes radio
Radio FM
Ordinateurs
Téléphones mobiles
Ondes Infra-rouges
Corps et mobilier en équilibre thermique à 20° C (300° K)
Ondes visibles
Soleil ou imitations
Leds
Ondes radio
Univers à 2,3°K
Rayons gamma (quelques)
Radioactivité des corps humains (Potassium)

## Slide 27
1 - Tout corps « chaud » émet des ondes électromagnétiques
Les fréquences émises ne dépendent que de la température en K (Kelvins, degrés Celsius + 273)
Les émetteurs d’ondes électromagnétiques (1)

## Slide 28
2 – Au niveau atomique (aussi nucléaire) les transitions électroniques
Les émetteurs d’ondes électromagnétiques (2)
3 – Les courants électriques hautes fréquences (Antennes)
Désexcitation par émission onde em de fréquence
(
Wikipedia – antenne radioélectrique doublet
Rendement maximum  antenne demi-onde
longueur de l’antenne

## Slide 29
La réception des ondes électromagnétiques
Réception = Processus Inverses de l’émission
Excitation (électrique) fournit énergie
Wikipedia – antenne radioélectrique doublet
Chaleur
Énergie chimique
Courant électrique

## Slide 30
Mesurer les ondes électromagnétiques
Mesurer le champ électrique ou le champ magnétique
Ils sont couplés
Compteur électromagnétique
(Android)
Champ lentement variable

## Slide 31
Vie et mort des ondes électromagnétiques
Énergie calorifique
Énergie électrique
chimique
nucléaire
Énergie calorifique
Énergie électrique
chimique
nucléaire
Large spectre de fréquences
Fréquences discrètes spécifiques

## Slide 32
Effets des ondes sur la matière (vivante)
Les ondes et nous

## Slide 33
Absorption des ondes par le corps humain
Pénétration dans le corps
Énergie par photon (eV)
1 000 000
1 000
1
0,001
0,000 001
0,000 000 001

## Slide 34
Les effets des ondes
Effets physiques en fonction de l’énergie (fréquence)
Agitation (sans modifier la structure) |  | production directe de chaleur
Vibration/rotation (sans modifier les propriétés chimiques) |  | production indirecte de chaleur
Rupture de liaison |  | Effets mutagènes carcinogènes
Ionisation-excitation atomique |  | Mutation/lésion cellulaire
Excitation nucléaire |  | Mort cellulaire
Non-ionisants
Effets thermiques ou physiologiques
Ionisants
Mutagènes/
cancérogènes

## Slide 35
Effets sanitaires des champs et des ondes
Les 3 niveaux d’effets potentiels sur un corps humain
Le système nerveux propage des impulsions électriques
Effets physiques sur les cellules
Effets physiologiques sur les organismes
Effets psychologiques sur les individus
Le corps humain est constitué de molécules (ADN, protéines, …)
Le cerveau est à l’origine du comportement
https://neurosciencenews.com/
Effets physiques avérés pour les ondes ionisantes : UV, X et gamma
Pas d’effets physiques pour les ondes : infra-rouge, microondes et radio.

## Slide 36
Effets sanitaires des champs et des ondes
Les 3 niveaux d’effets potentiels sur un corps humain
Le système nerveux propage des impulsions électriques
Effets physiques sur les cellules
Effets physiologiques sur les organismes
Effets psychologiques sur les individus
Le corps humain est constitué de molécules (ADN, protéines, …)
Le cerveau est à l’origine du comportement
https://neurosciencenews.com/

## Slide 37
L’influx nerveux (potentiel d’action) est une impulsion électrique se déplaçant à 100 m/s.
Le cerveau n’émet pas d’onde
Mais peut être sensible aux champs extérieurs.
Les processus biologiques impliquent des échanges d’ions (particules chargées électriquement)
peuvent être perturbés par des champs électromagnétiques.
La grande résilience du corps humain aux champs magnétiques
 IRM plusieurs Teslas
Effets physiologiques des champs et des ondes
Ondes radio mobiles : catégorie 2B -peut-être cancérogènes-
Un lien de cause à effet crédible, mais sans qu’on puisse éliminer avec une certitude raisonnable le hasard, un biais ou des facteurs de confusion.
Le niveau de preuve est considéré comme inadéquat pour les autres types de cancer que les gliomes.

## Slide 38
Les difficiles enquêtes épidémiologiques
No Evidence for increased Brain Tumour Incidence in the Swedish National Cancer Register Between Years 1980-2012
AntiCancer research 2019 Feb;39(2):791-796. doi: 10.21873/anticanres.13176.
Incidences of gliomas and meningiomas in Denmark, 1943 to 1997
The incidence of gliomas increased 1.7-fold from 1943 to 1947 to 1993 to 1997
Neurosurgery . 2003 Jun; 52(6):1327-33. doi: 10.1227/01.neu.0000064802.46759.53.
Increasing incidence of glioblastoma multiforme and meningioma, and decreasing incidence of Schwannoma (2000–2008):
Findings of a multicenter Australian study
Surg Neurol Int. 2011; 2: 176. doi: 10.4103/2152-7806.90696
Signal faible dans un environnement multifactoriel
Cause de pb de santé   caractéristique d’un certain style de vie

## Slide 39
Les difficiles enquêtes épidémiologiques (suite)
Électrosensibilité :
"Il n'existe pas de critères de diagnostic validés à ce jour", souligne cet avis", "mais les plaintes formulées par les personnes se déclarant EHS correspondent à une réalité vécue"
L'Anses a jugé que () l‘effet (Nocébo) joue "certainement un rôle non négligeable dans la persistance de l'EHS", mais a ajouté qu'il n'excluait pas "une affection organique non identifiée

## Slide 40
Effets psychologiques ?
L’usage intensif des téléphones mobiles a-t-il des effets psychologiques ?
Pour s’informer, voir par exemple le rapport détaillé :
Exposition aux radiofréquences et santé des enfants de l’ANSES
Effets psychologiques de la téléphonie mobile
Exemple de conclusions de l’ANSES
Pour fonctions cognitives, « les données disponibles permettent de conclure à un effet possible des radiofréquences sur les fonctions cognitives de l’enfant.

## Slide 41
Mais c’est méconnaître le principe selon lequel la science ne peut pas prouver qu’un effet n’existe pas.
Autrement dit, la méthode scientifique permet de quantifier les effets d’une cause mesurable.
Principe de précaution … ou de prudence
« Aucune étude n’a prouvé que l’exposition aux champs électromagnétiques ne présente pas de risques »

## Slide 42
Et la 5G ?
Les ondes, la 5G et nous

## Slide 43
Évolution technologique de la téléphonie mobile
1980
Voix analogique
1990
Voix digitale
2000
Données
2010
IP - Voix et données
2020
Internet des choses
Internet des « choses » - IoT (Internet of Things)
Temps de latence 1 milliseconde
Jusqu’à 1010 bits par seconde
Taux de disponibilité (100- ε)%
Réduction de la consommation d’énergie (90%)
Grand nombre d’appareils connectés

## Slide 44
Mesurer les ondes électromagnétiques
Plus de 99% de l’énergie des ondes est transformée en chaleur
Puissance en Watt/m2 - Pour les rayonnements peu pénétrants
Watt/m2
Watt/kg
Puissance en Watt/kg - Pour les rayonnements absorbés plus en profondeur
L’indice DAS (débit d'absorption spécifique) est mesuré en Watts par kilo (W/kg)
Les téléphones mobiles actuels : de 0,2 à 1 W/kg
Source CNET
NB : Une tête de profil en plein soleil reçoit
1 000 W/m2 x 0,04 m2= 40 W dont absorbés ( 80%  32 W)

## Slide 45
Les ondes de la téléphonie mobile (1)
Les bandes de fréquence concernées (1 à 4 109 Hz)
Téléphonie mobile 4G : 700 MHz à 2 400 MHz
Téléphonie 5G sur les fréquences de la 4G (en cours)
Téléphonie 5G-A : sur créneau spécifique 3 400-3 800 MHz (en développement)
Téléphonie 5G-B : sur créneau spécifique 26 000 MHz (en projet)

## Slide 46
http://www.senat.fr/rap/r02-052/r02-0523.html
Source la plus importante : antenne ou téléphone
Profil d’émission d’une antenne 4G sur un immeuble
L’antenne
Le téléphone mobile est aussi un émetteur
Loi en 1/d² pour l’affaiblissement avec la distance
De 20 cm à 10 m, un facteur de réduction de

## Slide 47
Qui émet ? Valeur des champs mesurés
https://www.cartoradio.fr/
Carte de Chateaubriant

## Slide 48
Et le CPL, Linky ?
Principe : CPL (Courant porteur en ligne, utiliser le réseau électrique)
Fréquences CPL: bas débit 10-150 kHz (105 Hz)
haut débit 3 à 30 MHz(107 Hz)
Longueur d’ondes CPL : 30 à 3 000 mètres
Fréquences Linky: 20-500 kHz (105 Hz)
Fréquence de la Radio
Longueur d’ondes Linky : 3 000 mètres

## Slide 49
https://www.pueschner.com/
Le « pic » d’absorption de l’eau
(four à micro-ondes, météorologie)
2,45 GHz
Les ondes et la molécule d’eau
By NASA, Robert Rohde - http://earthobservatory.nasa.gov/Features/EnergyBalance

## Slide 50
Que disent les expertises ?
Les ondes, la 5G et moi

## Slide 51
Se faire une opinion
L’opinion est quelque chose d’intermédiaire entre la connaissance et l’ignorance (Platon)
« La science elle-même est plus robuste que jamais dans ses démonstrations, prédictions et applications, mais on peut en effet parler d’une crise de dévalorisation du savoir et de l’expertise ».
Mathias Girel - Journal du CNRS
L’expert scientifique : l’« idiot utile » pour conforter ses opinions (croyances) ?
Notes: On sollicite l’expert, lorsque son opinion est faite, expertise de confirmation de ses croyances
Injonction paradoxale : démocratie une voix= une voix

## Slide 52
“L'évaluation globale de toutes les recherches sur les champs de Electromagnétiques - Radiofréquences émis par les téléphones mobiles conduit à la conclusion que l'exposition en dessous du seuil thermique est peu susceptible d'être associée à des effets néfastes sur la santé.” (ICNIRP “Mobile Phones Radiofrequency - RF EMF”)
« Les conclusions de l’évaluation des risques publiées en 2013 ne mettent pas en évidence d’effets sanitaires avérés. Certaines publications évoquent néanmoins une possible augmentation du risque de tumeur cérébrale, sur le long terme, pour les utilisateurs intensifs de téléphones portables(…).
Des effets biologiques, correspondant à des changements généralement réversibles dans le fonctionnement interne de l’organisme, peuvent ainsi être observés, comme dans le cas d’expositions aux différents stimuli de la vie quotidienne.
Néanmoins, les experts de l’Agence n’ont pu établir un lien de causalité entre les effets biologiques décrits sur des modèles cellulaires, animaux ou chez l’Homme et d’éventuels effets sanitaires qui en résulteraient » (ANSES 2020)
Les expertises sur la téléphonie mobile

## Slide 53
Les experts en débat
« Les experts font partie du « système » qui nous ment et nous manipule »

## Slide 54
Ces ondes qui tuent !
Les ondes électromagnétiques artificielles qui nous envahissent de manière exponentielle sont des ondes de mort, des ondes morbides…
On ne peut pas exclure le fait que dans certaines conditions (notamment avec des expositions à des signaux modulés), les radiofréquences :
puissent favoriser l’oxydation de l’ADN (…). Néanmoins, ces dernières sont souvent de faible ampleur (proche du bruit de fond naturel
cependant, aucun effet pérenne des radiofréquences sur la perte d’intégrité de l’ADN n’a été mis en évidence à un faible niveau d’exposition
aucun effet mutagène ou co-mutagène des radiofréquences n’a été observé ;
aucune donnée ne semble indiquer que l’exposition aux radiofréquences induise de problème de ségrégation des chromosomes lors de la mitose
Un site associatif et militant http://www.electroprevention.com/
Un site officiel s’appuyant sur des panels de spécialistes
https://www.anses.fr/fr
Extrait d’un rapport de 350 pages
Que pèse l’avis scientifique vis-à-vis de l’opinion ?
Le doute : arme absolue et « talon d’Achille »

## Slide 55
En guise de conclusion
Pour ou contre la 5G
Surtout un problème de choix de société
« La 5G tue. Non pas à cause des effets des ondes sur la santé humaine. Mais en tant que création artificielle d’un besoin arbitraire aux conséquences dévastatrice ». (Aurélien Barrau)
« Pas question, après avoir raté le virage des puces électroniques et des Gafa, que l’Europe dépende, en matière de réseaux de téléphonie, d’acteurs étrangers ».
Thierry Breton (Commissaire européen)
Quel niveau de la balance avantage   risque est acceptable pour l’opinion
La voiture ?
Les OGM ?
Les vaccins anti-covid ?
La téléphonie mobile ?
Notes: Le débat sur les OGM n'est pas un débat que scientifique. L’expertise scientifique n’est qu’un élément du débat

## Slide 56
Pour aller plus loin sur le thème Science et société
Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube :
la Science de Bernie
Des cours en ligne ou présentiels à l’Université Permanente de Nantes : https://up.univ-nantes.fr/
Mon blog https://un-peu-de-physique.fr/
Des cours, des ressources…

## Slide 57
Les ondes de la téléphonie mobile (2)
Longueurs d’onde
autour de 0,1m (faible absorption dans l’air ou dans les matériaux de construction)
autour de 0,01m (plus forte absorption dans l’air, dans les matériaux de construction ou dans la matière vivante)
Il y a déjà du monde !
Alarmes : 0,87 GHz
Bluetooth : 2,480 – 2,483 GHz
Wi Fi : autour de 2,400 GHz ou de 5,15 à 5,7 GHz
Four à micro-ondes : 2 450 MHz
Scanners d’aéroport, gare, … : 24-30 GHz

## Slide 58
Pour ou contre la 5G ?
Pour |  | Contre
Plus grande vitesse de transmission 1Go/s  10 Go/s |  | Coûts d’investissement
Temps de Latence /10  réalité virtuelle (construction, médecine, télétravail, etc..) |  | Processus et applications encore en développement
Connectivité accrue  Objets connectés |  | Couverture limitée (faible portée des antennes)
Plus efficace en énergie à débit constant |  | Problèmes de sécurité et de confidentialité
Efficacité des entreprises coordination des processus industriels |  | Zone de fréquences encombrées (cf fréquence de résonance de l’eau, contrôle aérien)

## Slide 59
Pour ou contre la 5G (suite) ?
Le secteur télécom représente environ 3 % de l’énergie consommée dans le monde (2020).
Et l’énergie ?
Élements défavorables | Élements favorables
Augmentation du trafic | Meilleure efficacité par octet transmis
Multiplication des objets connectés | IoT  objets indépendants très économes
Stations composées d’antennes multiples | Antennes plus sélectives, plus intelligentes (mode veille)
Plus faible portée | Diminution du transport physique de matériel et de personnel