## Slide 1: Un peu de Science pour comprendre le monde moderne L’énergie dans tous ses états
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
Bernard Remaud
L’énergie dans tous ses états
Les formes d’énergie à notre échelle et leurs transformations
2026
bernard.remaud@univ-nantes.fr
https://www.un-peu-de-physique.fr
La chaîne YouTube
Le blog

## Slide 2
Les différentes formes d’énergie à notre échelle

## Slide 3
Noyau atomique
Énergie nucléaire (fusion, fission)
Radioactivité
Énergie radiative (rayons gamma)
Atome
Énergie radiative (infra rouge, visible, X)
Molécules
Énergie chimique
Énergie radiative (radio, infra rouge)
Solides
Énergie électrique
Rappel - origines des énergies macroscopiques
De la molécule à l’étoile
Énergie thermique
De la matière à l’étoile
Énergie mécanique
Nucléaires (2)
Électromagnétisme
Gravitation
…..

## Slide 4
Processus physiques
microscopiques
Les sources de l’énergie dans l’infiniment petit (quantique)
Les formes de l’énergie –à notre échelle- (« produites » ?)
Énergies à l’échelle macroscopique
Énergies finales
Les énergies disponibles pour l’utilisateur
Énergies utiles
L’énergie utilisée par l’utilisateur
De quoi parle-t-on ?
De quoi l’énergie est-elle le nom ?
Connaissance des énergies

## Slide 5
Les différentes formes d’énergie
Ces objets ont une propriété en commun

## Slide 6
Les différentes formes d’énergie (à notre échelle)
6 formes d’énergie
Radiative (rayonnement)
Lumière
Infrarouge
Rayons X
Ondes radio…
Nucléaire
Fusion (étoiles, bombe H)
Fission (centrales, bombe A)
Thermique
Chaleur
Mécanique
Cinétique (corps en mouvement)
Potentielle (pesanteur, ressort,…)
Electrique
Courants électriques
Chimique
Pétrole, bois, poudre, Accus, piles,
Aliments

## Slide 7
Les différentes formes d’énergie
Ces « formes » d’énergie sont des visions à notre échelle (macroscopique)
Mouvement ordonné des photons
Mouvement ordonné des électrons
Mouvement ordonné des masses
Réactions chimiques
(chgt état électrons dans atomes)
Réactions nucléaires
(chgt état nucléons dans les noyaux)
Mouvement désordonné des molécules

## Slide 8
Les différentes formes d’énergie
Ces « formes » d’énergie sont des visions à notre échelle (macroscopique)
Énergie par photon
E=hν
h : constante de Planck
ν : fréquence
P=U I ; E=P t(emps)
U différence de potentiel
I intensité
P=R I²
Voir diapo suivante
Réactions chimiques
(chgt état électrons dans atomes)
∆ E=C*m*∆T
C capacité thermique (par degré, par kilo)
m masse
∆T écart de température
Réactions nucléaires
(chgt état nucléons dans les noyaux)

## Slide 9
Le(s) énergie(s) mécanique(s)
L’énergie mécanique totale :
E(mécanique)= E(cinétique)+E(potentielle)
Par Stündle
Wikipédia
Travail d’une force avec frottement  production de chaleur (énergie cinétique désordonnée)
E(potentielle)
E(cinétique)
E(cinétique)+E(potentielle)
Conversion E(cinétique) E(potentielle)
Travail d’une force
.
E(totale)= E(cinétique)+E(potentielle) + Chaleur

## Slide 10
L’essentiel – les formes d’énergie à notre échelle
On classe en 6 catégories les formes d’énergie à notre échelle

## Slide 11
Source Slideshare
De l’énergie primaire à l’énergie utile

## Slide 12
Énergies primaires et secondaires
Sources d’énergies primaires
Énergies disponibles à partir des ressources de la nature (avant stockage ou transformation :
Les ressources en stock :
  Charbon (et ses variantes tourbe, lignite et houille)
  Pétrole
  Gaz
  Minerai brut d’Uranium
Les ressources en flux (dites renouvelables)
  Rayonnement solaire Radiative
  Bois et biomasse Chimique
  Cycle de l’eau Mécanique
  Géothermie Calorifique
Sources d’énergies secondaires
Énergies primaires après transformation :
Électricité Électrique
Hydrogène (peut-être primaire un jour) Chimique
…
Chimique
Nucléaire

## Slide 13
Sources d’énergie en France 2020
Vers énergies finales
Énergies primaires en stock
Énergies primaires en flux
22
107
38
85
11
Transformations vers secondaires (y compris pertes)
Source Ministère Développement Durable
Diagramme de Sankey

## Slide 14
L’essentiel – les formes d’énergie à notre échelle
On classe en 6 catégories les formes d’énergie à notre échelle
On distingue les énergies primaires et les énergies secondaires (produites comme l’électricité)

## Slide 15
Source
http://www.cea.fr/content/download/3083/14599/file/encadrea.pdf
Les différentes formes d’énergie
Elles peuvent se transformer les unes dans les autres,
mais l’énergie totale est conservée.

## Slide 16
Thermique
Chaleur
Transformations de l’énergie – la voiture électrique (en Pologne)
Radiative
Lumière
Infrarouge
Rayons X
Ondes radio…
Nucléaire
Fusion (étoiles, bombe H)
Fission (centrales, bombe A)
Mécanique
Cinétique (corps en mouvement)
Potentielle (pesanteur, ressort,…)
Electrique
Courants électriques
Chimique
Pétrole, bois, poudre, Accus, piles,
Aliments
Réactions dans le Soleil
Photo-synthèse
Combustion Centrale
Turbine
Centrale électrique
Accumulateurs
Moteur
De la chaleur est toujours « produite »

## Slide 17
Thermique
Chaleur
Transformations de l’énergie – éolienne (avec stockage)
Radiative
Lumière
Infrarouge
Rayons X
Ondes radio…
Nucléaire
Fusion (étoiles, bombe H)
Fission (centrales, bombe A)
Mécanique
Cinétique (corps en mouvement)
Potentielle (pesanteur, ressort,…)
Electrique
Courants électriques
Chimique
Pétrole, bois, poudre, Accus, piles,
Aliments
Réactions dans le Soleil
Atmosphère terrestre
Générateur électrique
Accumulateurs
Rotation des pales

## Slide 18
Omniprésence de la chaleur
Rayonnement
Lumière/IR,…
Chimique
Combustible
Thermique
Chaleur
Mécanique
Cinétique/potentielle
Electrique
Courant
Les transformations d’énergie se produisent avec production (non souhaitable) de chaleur.
Moteur
Thermique
Moteur
électrique
Ampoules (filament, LED)
Photosynthèse
Facile
Difficile
Pile à combustible

## Slide 19
L’essentiel – les formes d’énergie à notre échelle
On classe en 6 catégories les formes d’énergie à notre échelle
On distingue les énergies primaires et les énergies secondaires (produites comme l’électricité)
Toutes les formes d’énergie peuvent – plus ou moins facilement- se transformer les unes dans les autres

## Slide 20
Exemples de processus de transformation de l’énergie

## Slide 21
La transformation énergie mécanique   énergie calorifique

## Slide 22
Source anciennescivilisations.com Bataille de Langshan (919)
Source culturezvous.com
La puissance du feu
Machine à vapeur – Travail personnel

## Slide 23
Machine de Newcomen (1712) – par Sigvard Strandh
Machine de Watt (1790) – Sigvard Strandh
Les grandes étapes des machines thermiques
Turbine de Laval (1876) – par Sigvard Strandh
Moteur Lenoir (1860) – par Sigvard Strandh

## Slide 24
Révolution industrielle Londontopia
La révolution industrielle en Angleterre fin XVIIIème – début XIXème
Source : Sans transition - Fressoz
Laminoir en fer - Adolph von Menzel –domaine public
Source : Sans transition - Fressoz

## Slide 25
L’équivalence chaleur - travail
Joule (1850): conversion travail en chaleur
énergie mécanique en énergie calorifique
1 calorie =4,18 Joules
1 masse de 1kg descend d’1 mètre (10 joules)
Même énergie que
1 verre d’eau (0,1l) chauffé de 0,42° (42 cal)
Travail (énergie mécanique) Chaleur
1800: 500 machines Watt fonctionnent dans les usines anglaises
Introduit le cheval-vapeur: 745,7 joule/s (soulever une masse de 75kg de 1 mètre en 1 seconde)
Travail (énergie mécanique) Chaleur
Machine à vapeur – Tamorian – domaine public
Expérience de Joule (1845) –Wikimédia Domaine Public

## Slide 26
Une équivalence asymétrique ?
Machines thermiques
  Chaleur  Energie mécanique (Carnot, XIXème siècle)
  Rendement limité << 100%
Processus inverse
  Energie mécanique  Chaleur
  Rendement possible 100%
Point - S

## Slide 27
L’essentiel – les formes d’énergie à notre échelle
On classe en 6 catégories les formes d’énergie à notre échelle
On distingue les énergies primaires et les énergies secondaires (produites comme l’électricité)
Toutes les formes d’énergie peuvent – plus ou moins facilement- se transformer les unes dans les autres
Le moteur thermique est l’archétype de la transformation énergie thermique  mécanique, à la base de notre société industrielle

## Slide 28
Moteurs thermiques
Tfroid
Source Chaude
Source froide
Mécanisme
vapeur vapeur
Tchaud
Energie mécanique
Energie mécanique
L’énergie calorifique (vapeur) va
de la source chaude vers la source froide
et fournit du travail (rendement proportionnel à Tchaud – Tfroid)
Piston
Foyer 2000°
Atmosphère 20°
Les trains de marins sur WordPress

## Slide 29
La puissance motrice du feu – Cycle de Carnot
Impossibilité d’une machine avec un seul « réservoir »
Machine de Watt
sur Ilephysique.net
Principe de la machine thermique
Wikipédia – domaine public
Cycle de Carnot

## Slide 30
Cycle de Carnot
Phase 1(isotherme)
Transfert de chaleur de la source chaude
 expansion du gaz  « travail » du piston
Phase 2 (adiabatique)
Expansion du gaz  refroidissement  « travail » du piston
Phase 3 (isotherme)
« travail » du piston  compression du gaz Transfert vers la source froide
Phase 4 (adiabatique)
compression du gaz  « travail » du piston

## Slide 31
Cycle de Carnot
Travail fourni proportionnel à l’aire du cycle

## Slide 32
Rendement moteurs thermiques
Conservation de l’énergie :
Le travail fourni W = Qc- QF
Avec un rendement maximum ; T température en K(elvins)
Rendement maximum, car mouvement extrêmement lent, proche de l’équilibre et sans frottement (entropie constante, voir plus loin)
En fait :
Fonctionnement machine à vapeur Wikipédia – Auteur inconnu - CC A-SA-3.0
Turbine à vapeur – Wikipédia par Siemens Pressebild CC A-SA 3.0

## Slide 33
L’essentiel – les formes d’énergie à notre échelle
On classe en 6 catégories les formes d’énergie à notre échelle
On distingue les énergies primaires et les énergies secondaires (produites comme l’électricité)
Toutes les formes d’énergie peuvent – plus ou moins facilement- se transformer les unes dans les autres
Le moteur thermique est l’archétype de la transformation énergie thermique  mécanique, à la base de notre société industrielle
Le rendement des moteurs thermiques est limité (cycle de Carnot)

## Slide 34
Machines thermiques
Source Chaude
Mécanisme
Fluide caloporteur
Tchaud
Source froide
Tfroid
Energie (électrique, mécanique…)
Pompe à chaleur
Chauffer la source chaude
Réfrigérateur
Refroidir la source froide
Moteur thermique
Transférer chaleur vers source froide
Action France Energie

## Slide 35
Réfrigérateur/Pompe à chaleur
Source Chaude
Source froide
Mécanisme
Fluide caloporteur
Tchaud
Energie mécanique
W
Tfroid
Q1
Q2
Réfrigérateur
Refroidir la source froide
Perkins - 1834
Pompe à chaleur
Réchauffer la source chaude
Von Ritter - 1855
Action France Energie

## Slide 36
Le réfrigérateur
Froid
Chaud
compresseur
L’énergie (chaleur) va de la source froide vers la source chaude et nécessite du travail
Il faut fournir de l’énergie pour maintenir l’écart des températures
Schéma de principe d'une PAC à détente directe :
1 : condenseur ;
2 : détendeur ;
3 : évaporateur ;
4 : compresseur.
; exemple
< 14 (1 400%)

## Slide 37
La pompe à chaleur
L’énergie (chaleur) va de la source froide vers la source chaude et nécessite du travail
En fait les rendements réels des PAC aérothermiques (air-air ou air-eau) sont entre 3 et 5
Rendement :
; exemple
< 10 (1 000%)
Pompe à chaleur air-air - Principe

## Slide 38
Et le moteur à explosion
Moteur à explosion
wikipédia par UtzOnBike CC A-SA 3.0
Cycle à quatre temps à allumage commandé :
1 : admission,
2 : compression,
3 : combustion,
4 : échappement.
Université du Mans
Cycle du diésel
P A : admission
A  B : compression
B  C  D : combustion & détente
D  A  P : échappement
Rendement :
Dans des conditions optimales:
36 % pour un moteur à essence à allumage commandé
42 % pour un moteur Diesel à rampe commune haute pression.
La révolution des moteurs à combustion interne

## Slide 39
L’essentiel – les formes d’énergie à notre échelle
On classe en 6 catégories les formes d’énergie à notre échelle
On distingue les énergies primaires et les énergies secondaires (produites comme l’électricité)
Toutes les formes d’énergie peuvent – plus ou moins facilement- se transformer les unes dans les autres
Le moteur thermique est l’archétype de la transformation énergie thermique  mécanique, à la base de notre société industrielle
Le rendement des moteurs thermiques est limité (cycle de Carnot)
Les machines thermiques sont basées sur les transformations réciproques : énergie thermique  mécanique

## Slide 40
énergie radiative   énergie chimique (photosynthèse)

## Slide 41
Transformations d’énergie spécifiques - Photosynthèse
Énergie rayonnante
Énergie Chimique
Photosynthèse
Synthèse de molécules de “sucre” à partir de l’eau et du gaz carbonique (mode principal)
40% du spectre est utilisée + pertes diverses  rendement global 0,5% à 3%
Molécule de chlorophylle a Wikimédia – domaine public
La dissociation de la molécule d’eau (hydrolyse) est une réaction très exothermique
(pour 1 kg d’hydrogène) ; en fait
Pour un flux solaire moyen de 200 W/m²  rendement maximal 6 W/m² ou 60 kW/hectare
Étapes de la photosynthèse sur MaxiCours

## Slide 42
Transformations d’énergie spécifiques - Photosynthèse
Photosynthèse artificielle
Processus inverse : anecdotique d’un point de vue énergétique
Vert luisant, luciole, détection de sang ou d’explosifs
Objectif : multiplier l’efficacité de la photosynthèse naturelle (mieux que X10 en laboratoire)
Futura-Sciences

## Slide 43
L’essentiel – les formes d’énergie à notre échelle
On classe en 6 catégories les formes d’énergie à notre échelle
On distingue les énergies primaires et les énergies secondaires (produites comme l’électricité)
Toutes les formes d’énergie peuvent – plus ou moins facilement- se transformer les unes dans les autres
Le moteur thermique est l’archétype de la transformation énergie thermique  mécanique, à la base de notre société industrielle
Le rendement des moteurs thermiques est limité (cycle de Carnot)
Les machines thermiques sont basées sur les transformations réciproques : énergie thermique  mécanique
La photosynthèse (énergie radiative  chimique) est la source majeure d’énergie de la Vie sur Terre

## Slide 44
énergie radiative   énergie électrique/calorifique

## Slide 45
Les deux panneaux solaires
Absorption de type « corps noir » toutes fréquences
Rendement limité par réémission infrarouge 80 à 90 %
Soit à midi par temps clair 700 W/m²
Effet photoélectrique
Fréquences spécifiques
Rendement limité par processus photoélectrique et émission de chaleur 10 à 20 %
Soit à midi par temps clair 150 W/m²
La bonne idée ?
Alimenter son ballon d’eau chaude avec le courant électrique de ses panneaux voltaïques
La bonne idée ?
Stocker l’électricité du jour sur batterie pour l’utiliser la nuit ?
Radiative
Thermique  Photovoltaïque

## Slide 46
Les deux modes d’éclairage
Thermique  électronique
Lumière (radiative)
Émission de type « corps noir » spectre continu (toutes fréquences)
Rendement limité par émission de l’énergie dans l’infra-rouge et sous forme de chaleur  5 %
Soit <10 lumens/Watt
2 fois meilleur avec halogènes 20 lumens/Watt
Transition des électrons dans les semiconducteurs
Fréquences spécifiques
Rendement limité par processus électronique et un peu de chaleur :
A++ mieux que 100 lumens/Watt
LumenInside
SystemD

## Slide 47
L’essentiel – les formes d’énergie à notre échelle
On classe en 6 catégories les formes d’énergie à notre échelle
On distingue les énergies primaires et les énergies secondaires (produites comme l’électricité)
Toutes les formes d’énergie peuvent – plus ou moins facilement- se transformer les unes dans les autres
Le moteur thermique est l’archétype de la transformation énergie thermique  mécanique, à la base de notre société industrielle
Le rendement des moteurs thermiques est limité (cycle de Carnot)
Les machines thermiques sont basées sur les transformations réciproques : énergie thermique  mécanique
La photosynthèse (énergie radiative  chimique) est la source majeure d’énergie de la Vie sur Terre
Les transformations énergie radiative  thermique & électrique sont des sources d’énergie pour la vie quotidienne

## Slide 48
énergie chimique   énergie électrique
Utiliser les propriétés des électrons dans les atomes et les solides

## Slide 49
Électrolyse
Utiliser l’énergie électrique pour casser les liaisons des atomes dans les molécules
Énergie électrique
transport des électrons
Larousse.fr
Électrolyte : liquide conducteur pour le transport des ions (atomes chargés électriquement)
Schéma de principe : hydrolyse
Électrons de valence
Réduction (cathode)
Oxydation (anode)
Le rendement :
ratio (énergie chimique de l’hydrogène)/(énergie électrique)
 60 à 75 %

## Slide 50
Pile à combustible
Processus inverse de l’électrolyse
Wikipédia – Pile à combustible
Réaction exothermique (température 60 à 90° C)
Rendement ≈ 80 %
Membrane
échangeuse de protons (au lieu d’électrolyte liquide)
Électrodes en platine
Catalyse de la réaction
Avec 33,6 MJ/9,3 kWh
(équivalent 1 litre essence)
5 136 km en hydrogène,
10 017 en électricité.

## Slide 51
Stockage de l’électricité – filière hydrogène
Stockage de l’électricité sous forme d’hydrogène
Connaissancedesénergies.org
Électrolyse de l’eau et compression
Production d’électricité par pile à combustible
Électricité
Électricité
H2
58,7 kWh
13,4 kWh
33,3 kWh
57%
40%
23%

## Slide 52
Les couleurs de l’hydrogène
Longtemps, l’hydrogène a été perçu comme une source secondaire d’énergie (pour moteurs et piles), on a découvert des sources primaires d’hydrogène
FranceTvInfo
Hydrogène noir ou gris : charbon  gaz  hydrogène Très polluant : 10 tonnes de CO2 pour 1 tonne d'hydrogène produit.
Hydrogène bleu : hydrogène gris + captage du CO2 production énergivore et tout le CO2 n’est pas capté
Hydrogène vert : produit par électrolyse de l’eau avec électricité décarbonée rendement énergétique faible en tenant compte de la production de l’électricité (rose si nucléaire)
les sources d’hydrogène secondaire
Hydrogène « blanc » natif : produit en permanence dans la croûte terrestre par dissociation de la molécule d’eau (très endothermique)
Conditions de fortes pressions et températures et capture de l’oxygène par oxydation des roches

## Slide 53
L’essentiel – les formes d’énergie à notre échelle
On classe en 6 catégories les formes d’énergie à notre échelle
On distingue les énergies primaires et les énergies secondaires (produites comme l’électricité)
Toutes les formes d’énergie peuvent – plus ou moins facilement- se transformer les unes dans les autres
Le moteur thermique est l’archétype de la transformation énergie thermique  mécanique, à la base de notre société industrielle
Le rendement des moteurs thermiques est limité (cycle de Carnot)
Les machines thermiques sont basées sur les transformations réciproques : énergie thermique  mécanique
La photosynthèse (énergie radiative  chimique) est la source majeure d’énergie de la Vie sur Terre
Les transformations énergie radiative  thermique & électrique sont des sources d’énergie pour la vie quotidienne
L’électrolyse transforme l’énergie électrique en énergie chimique ; la pile à combustible est basée sur le processus inverse.

## Slide 54
Piles et accumulateurs (1)
Pile : « processus - irréversible -basé sur la réaction chimique entre deux substances dont l’une peut facilement céder des électrons (matériau réducteur), et l’autre qui les absorbe (matériau oxydant) ». (Wikipédia)
maxicours
Pile alcaline moderne
Pile de Volta (circa 1800) : zinc et cuivre séparés par feutre imbibé de saumure
CCC A-SA 3.0 non par GuidoB
Oxydation du zinc
Réduction (cuivre + sel)

## Slide 55
Piles et accumulateurs (2)
Batterie : basé sur la réaction réversible entre deux atomes d’un même élément chimique, mais à deux états d’oxydation différents.
Pile rechargeable = batterie
Révolution-énergétique
Batterie au Plomb
PbO2
Pb
PbSO4
PbSO4
Décharge avec acide sulfurique
Recharge
Parlons Science

## Slide 56
Rendement des principales transformations d’énergie

## Slide 57
L’essentiel – les formes d’énergie à notre échelle
On classe en 6 catégories les formes d’énergie à notre échelle
On distingue les énergies primaires et les énergies secondaires (produites comme l’électricité)
Toutes les formes d’énergie peuvent – plus ou moins facilement- se transformer les unes dans les autres
Le moteur thermique est l’archétype de la transformation énergie thermique  mécanique, à la base de notre société industrielle
Le rendement des moteurs thermiques est limité (cycle de Carnot)
Les machines thermiques sont basées sur les transformations réciproques : énergie thermique  mécanique
La photosynthèse (énergie radiative  chimique) est la source majeure d’énergie de la Vie sur Terre
Les transformations énergie radiative  thermique & électrique sont des sources d’énergie pour la vie quotidienne
L’électrolyse transforme l’énergie électrique en énergie chimique ; la pile à combustible est basée sur le processus inverse.
Piles et accumulateurs utilisent des réactions chimiques soit irréversibles (pile) soit réversibles (accu) pour fournir de l’électricité

## Slide 58
Énergie mécanique
Wikipédia – pendule simple
L’énergie mécanique d’un système est la somme
Exemple : un pendule simple : échange énergie cinétique   énergie potentielle
L’énergie cinétique des corps en déplacement est
,
est la vitesse linéaire (m/s)
Stockage par l’énergie cinétique
Volant d’inertie (jusqu’à 2 MW)
Forte réactivité, durée courte
Air comprimé (CAES)
Perte de rendement par échauffement (50%)
Celle des corps en rotation est :
est la vitesse de rotation (radian/s) et le moment d’inertie
Études sur les divers modes de
stockage d’énergie
Stockage par l’énergie potentielle

## Slide 59
Énergie cinétique du vent - éoliennes
Énergie cinétique du vent
Vitesse du vent (m/s)
Masse volumique de l’air (1,3 kg/m3)
Masse d’air traversant l’éolienne par seconde :
Énergie cinétique de l’air
Puissance à l’entrée  (W)
Puissance mécanique délivrée (wikipédia)
Surface balayée
Exemple parc éolien de la Baule
R=75 m ; V =20m/s (72 km/h)
Puissance mécanique Pth ≈ 50 MW
Pour 80 éoliennes : puissance électrique fournie 400 MW (480 MW affichés)
Facteur de charge 20% (lissage sur une année) énergie annuelle Eann≈ 700 GWh
Moyenne journalière de production d’électricité éolienne

## Slide 60
Énergie mécanique
Les puits de potentiel du système solaire (planètes sur un seul axe)
Xkcd.com
Stockage par l’énergie potentielle
Stations de transfert d’énergie par pompage (STEP)
Puissance de 500 MW à 1800 MW, rendement 70%
À venir : les STEP marines
Pour info
Vitesse de libération à l’altitude h d’une planète de masse M et de rayon R
Terre  11,186 m/s
Lune  2,38 m/s
Jupiter  60,20 m/s
Soleil  617 m/s
Depuis la Terre sortir du système solaire  42,1 m/s

## Slide 61
« À défaut de construire de nouvelles STEP (lire notre article à ce sujet), EDF veut augmenter les capacités de l’une de ses plus puissantes installations de stockage d’électricité. Il s’agit de la STEP de Montézic, dans l’Aveyron, qui déploie 920 MW de puissance et 38,8 GWh de capacité de stockage depuis sa mise en service en 1982. Aussi puissante qu’un réacteur nucléaire de première génération, mais mobilisable en moins de 15 minutes, cette centrale est l’un des piliers du réseau électrique national ».
Le projet Montézic 2 en chiffres
⚡ Puissance de l’extension : 2 × 233 MW (466 MW au total)
⚡ Puissance totale de la STEP avec l’extension : 1 386 MW
💰 Coût estimé : 500 millions d’euros
🚧 Lancement des travaux : Début 2025
🧨 Percement de l’usine et des conduites : Début 2027
🔌 Mise en service : Fin 2032
www.revolution-energetique.com
Stockage par l’énergie potentielle

## Slide 62
L’essentiel – les formes d’énergie à notre échelle
On classe en 6 catégories les formes d’énergie à notre échelle
On distingue les énergies primaires et les énergies secondaires (produites comme l’électricité)
Toutes les formes d’énergie peuvent – plus ou moins facilement- se transformer les unes dans les autres
Le moteur thermique est l’archétype de la transformation énergie thermique  mécanique, à la base de notre société industrielle
Le rendement des moteurs thermiques est limité (cycle de Carnot)
Les machines thermiques sont basées sur les transformations réciproques : énergie thermique  mécanique
La photosynthèse (énergie radiative  chimique) est la source majeure d’énergie de la Vie sur Terre
Les transformations énergie radiative  thermique & électrique sont des sources d’énergie pour la vie quotidienne
L’électrolyse transforme l’énergie électrique en énergie chimique ; la pile à combustible est le processus inverse.
Piles et accumulateurs utilisent des réactions chimiques soit irréversibles (pile) soit réversibles (accu) pour fournir de l’électricité
L’énergie mécanique est un mode de production d’énergie et de stockage utilisé pour lisser les fluctuations des systèmes de production d’électricité.

## Slide 63
Toute transformation d’énergie se produit avec des pertes
Un principe derrière ce constat ?
« Rien ne se créée, rien ne se perd » tout se dégrade
Comment caractériser les différents types d’énergie en vue de leur utilisation ?  Chapitre suivant

## Slide 64: L’énergie dans tous ses états : énergies à notre échelle
Pour attribuer cette œuvre dans tout support dérivé en redistribution ou en adaptation ou modification dans le respect des conditions de licence libre et ouverte choisie par l'auteur :
 | «L’énergie dans tous ses états : énergies à notre échelle » Dans: Un peu de science pour comprendre le monde moderne. », par Bernard Remaud, 2026 (mars), est sous licence CC BY-SA 4.0.
D’autres ressources sont disponibles sur le blog
https://un-peu-de-physique.fr/

## Slide 65
Pour aller plus loin sur l’énergie?
Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : la Science de Bernie
Des cours en ligne ou présentiels à l’Université Permanente de Nantes : https://up.univ-nantes.fr/
Mon blog https://un-peu-de-physique.fr/
Des cours, des ressources…
L’énergie dans tous ses états
Des podcasts sur Spotify : La science de Bernie