## Slide 1: Un peu de Science pour comprendre le monde moderne L’énergie dans tous ses états
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
Bernard Remaud
L’énergie dans tous ses états
L'énergie et l'avenir de l'humanité
2026
bernard.remaud@univ-nantes.fr
https://www.un-peu-de-physique.fr
La chaîne YouTube
Le blog

## Slide 2
La quête de l’énergie de l’homo sapiens
État des lieux

## Slide 3
Culturesciencesphysiques
1kcal ≈ 1,15 Wh
Les besoins énergétiques de l’Homo Sapiens
Selon cette estimation :
Besoins totaux par jour : 2500 kcal
Dont 440 kcal pour les activités externes, soit 510 Wh/jour
Pour un homme moderne, relativement sédentaire
Puissance développée par un athlète (Harrison 1970)
Environ 400 W
Pour un homme du néolithique
 ≈ 1kWh/jour

## Slide 4
L’énergie de l’Homo Sapiens
S’entretenir
Se développer (grandir)
Se maintenir en forme
Maintenir sa température (animal à sang chaud)
Faire des « choses »
Chasser, cuisiner,…
Bricoler (vêtements, outils)
Jouer
Se reproduire
…
≈ 3 kWh
≈ 1 kWh

## Slide 5
Il y a 150 000 ans
L’énergie humaine
≈ 4 kWh de nourriture par jour
≈ 1 kWh d’énergie active** par jour et par personne
(10 heures de travail à 100 Watts
** Hors chauffage et cuisine)
Homo sapiens

## Slide 6
-150 000
L’énergie humaine au néolithique
Le feu, la roue, l’outil
≈ 1 kWh d’énergie active par jour, par personne
Domestication animale
≈ 2 kWh d’énergie active par jour/par personne
Néolithique
≈ 1 KWh/Jour
Il y a 12 000 ans
L’outil ne multiplie pas l’énergie humaine : il la rend plus efficace
Les pyramides ont été construites sans machines

## Slide 7
-150 000
L’énergie humaine –les machines
Les premières machines (moulins) utilisant des sources d’énergie de la nature
+ ≈ 4 kWh d’énergie active par jour, par personne
2 000 KWh (4 kW*500 heures) pour plusieurs centaines de personnes
Esclavage
Ère moderne – Moyen Âge (-500 à + 1500 )
≈ 1 KWh/Jour
-12 000
≈ 2 KWh/Jour
Moudre, piler, pomper, irriguer, …, voyager
Machine
Énergie de la nature
Travail effectué
Humain

## Slide 8
-150 000
L’énergie humaine – le jackpot
≈ 1 kWh/Jour
-12 000
≈ 2 kWh/Jour
+ 1 000
Dizaine de kWh/Jour
Ère industrielle – depuis 1800
Utilisation de la puissance du feu, de l’électricité, de l’atome
Machine
+
Énergies fossiles
(en stock)
≈ 70 kWh/jour

## Slide 9
L’énergie humaine
1400
2000
1200
1600
1800
0
1000
-1 000
-10 000
-100 000
5 000
10 000
20 000
15 000
25 000
Temps (années)
kWh par an et par personne
Évolution de l’énergie utilisée par an et par habitant sur Terre
(Tendances, incluant le chauffage)
Charbon
Pétrole
Un monde sans fin

## Slide 10
Évolution de l’énergie utilisée par an et par habitant sur Terre
(Tendances, incluant le chauffage)
L’énergie demandée à la planète Terre par les Terriens
(Ordre de grandeur, par an) :
Est passée de 100 000 000 kWh
À 200 000 000 000 000 kWh
Soit 2 millions fois plus
L’impôt des humains sur la planète Terre

## Slide 11
Évolution de l’énergie utilisée par an et par habitant sur Terre
(Tendances, incluant le chauffage)
25 000 KWh/an/habitant
À multiplier par 3 ou 4 si tous les humains suivaient les standards actuels des pays riches
L’impôt des humains sur la planète Terre
C’est une moyenne !
1 Tep =11600 kWh

## Slide 12
Le progrès va-t-il dans la bonne direction sur le long terme ?
L’impôt des humains sur la planète Terre
Source IMTcast
IDH : indice de développement humain
Santé, longévité
Niveau d’éducation
Niveau de vie

## Slide 13
Éléments pour le futur
Et maintenant ?

## Slide 14
N°1 Baisse des énergies en stock
Pétrole très abondant
Production stagnante ou en déclin
Notes: 1 pomme de terre plantée  7 récoltées  ERoEI = 6 (pas si simple) le planteur doit se nourrir (et sa famille) les engrais, le tracteur, etc..
1 pomme de terre plantée + 3 équivalent  7 récoltées autoconsommation  ERoEI = 3

## Slide 15
N°1 Baisse des énergies en stock
Le pic de production du pétrole classique est passé depuis 2010
La consommation n’a fait que croître
BP Statistical Review of World Energy 2022
Notes: 1 pomme de terre plantée  7 récoltées  ERoEI = 6 (pas si simple) le planteur doit se nourrir (et sa famille) les engrais, le tracteur, etc..
1 pomme de terre plantée + 3 équivalent  7 récoltées autoconsommation  ERoEI = 3

## Slide 16
N°2 Défossiliser l’énergie humaine
« Business as usual » ?

## Slide 17
L’urgence
N°3 : de Yaka, Fautkon à KAYA
Urgence de l’urgence :
diminuer drastiquement (stopper) les émissions de CO2 :
arrêter de déterrer le carbone et de l’envoyer dans l’atmosphère

## Slide 18
Et pourtant : le carbone c’est la vie
Diminuer (supprimer) l’usage des énergies fossiles par combustion
Diminuer l’empreinte carbone de nos activités
Carbone : élément de la vie et composant de la plupart de nos objets.
En 2022, 10% du carbone fossile est utilisé pour fabriquer nos objets modernes
Le monde sans fin – Bain, Jancovici
Notes: L’émission de gaz est hautement entropique ; donc le processus inverse demandera beaucoup d’énergie

## Slide 19
Quels paramètres de l’empreinte carbone ?
Paramètre Pop comme « population »
Paramètre PIB comme « richesses produites »

## Slide 20
Paramètre E comme « énergie utilisée »
Paramètre CO2 comme « part d’énergies carbonées »
Quels paramètres de l’empreinte carbone ?

## Slide 21
L’équation de Kaya
Population
Le niveau de vie
L’efficacité énergétique de l’économie
Pourcentage d’énergies fossiles
Facteurs influant le taux d’émission de CO2
Équation de Kaya
Quantité totale de CO2
Quantité par unité d’énergie utilisée
Quantité d’énergie fonction du PIB
PIB par tête
Population
Ex
Charbon = 350g/kWh
Hydraulique = qq g/kWh
Efficacité énergétique des activités
Richesses produites par tête

## Slide 22
Objectif de la France
 diminuer le taux de CO2 d’un facteur 3 avant 2050
60% d’énergies en flux (bas carbone)
Population mondiale estimée 8 500 000 000 (2050)
Plan retraite français : +2%/an  total 180% en 30 ans
De Kaya à … Yaka
E/PIB  X = 30% de la valeur aujourd’hui (années 1950)

## Slide 23
L’espèce humaine est-elle capable de s’auto-contrôler
Pour la première fois depuis 2 siècles, apprendre à découpler consommation et développement humain.
Les « qualités » qui ont permis le « succès » de l’espèce homo sapiens, ne sont-elles pas celles qui peuvent la mettre en danger ?
JM Jancovici

## Slide 24
Un des scénarios du GIEC - 2022
État des lieux 2019
(Un) Objectif 2060
Intergovernmental Panel for Climate Change

## Slide 25
Source : Discourses of climate delay
On n’y arrivera jamais
C’est aux autres de commencer
Vive la technologie !
La fin du mois avant la fin du monde !
L’éco scepticisme

## Slide 26
Conclusion ?
« la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de distinguer les premières des secondes. »
Marc Aurèle – IIéme siècle

## Slide 27: L’énergie dans tous ses états : L’avenir de l’Humanité
Pour attribuer cette œuvre dans tout support dérivé en redistribution ou en adaptation ou modification dans le respect des conditions de licence libre et ouverte choisie par l'auteur :
 | « L’énergie dans tous ses états : L’énergie et l’avenir de l’humanité » Dans: Un peu de science pour comprendre le monde moderne. », par Bernard Remaud, 2026 (mars), est sous licence CC BY-SA 4.0.
D’autres ressources sont disponibles sur le blog
https://un-peu-de-physique.fr/

## Slide 28
Pour aller plus loin sur l’énergie?
Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : la Science de Bernie
Des cours en ligne ou présentiels à l’Université Permanente de Nantes : https://up.univ-nantes.fr/
Mon blog https://un-peu-de-physique.fr/
Des cours, des ressources…
L’énergie dans tous ses états
Des podcasts sur Spotify : La science de Bernie